Утверждено

Решением Совета Михайловского сельского поселения

Документация по планировке территории в составе:

проект планировки территории населенных пунктов Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия в отношении участка (участков), планируемых для размещения объектов уличной распределительной сети газоснабжения.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положения о размещении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района

г. Петрозаводск

2012г.

Республика Карелия

Общество с ограниченной ответственностью

"ГАЛАНА"

Свидетельство о допуске  № 0055.04-2010-1001054339-П-047 от 29.03.2012г.

Шифр: 16-Г/12 ГП

| Заказчик: | Администрация Михайловского сельского поселения |
| --- | --- |

Документация по планировке территории в составе:

проект планировки территории населенных пунктов Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия в отношении участка (участков), планируемых для размещения объектов уличной распределительной сети газоснабжения.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I.

Основная часть

| Директор ООО "Галана" | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- |

|  | Распространение и размножение настоящего тома является исключительным правом ООО "Галана" (письмо №Ц-64/4 от 30.10.94г. Госкомархстроя РФ). |
| --- | --- |

г. Петрозаводск

2012г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории выполнена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, предназначенных для проектирования и строительства уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия (далее Проект планировки территории).

При подготовке документации по планировке территории выполнены:

| № пп | Шифр | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Утверждаемая часть | I |
| 1 | 16-Г/12 ГП | Основная часть, которая подлежит утверждению |  |
| 2 |  | Чертежи планировки территории (Материалы в графической форме) представлены в томе № II) |  |
|  | Материалы по обоснованию | II |
| 3 | 16-Г/12 ГП | Пояснительная записка |  |
| 4 |  | Материалы в графической форме |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОМА № I

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Положения о размещении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения

2. Материалы в графической форме содержат:

| № пп | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая схема расположения элемента планировочной структуры на территории Михайловского сельского поселения, схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | 1:5000 |

Проект планировки территории разработан коллективом ООО «Галана» по заданию Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Договором  № 31/12 от июля 2012 года.

| Директор ООО «Галана» |  | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- | --- |
| Основные разделы выполнены: |  |  |
| Главный инженер проекта |  | В.А.Пархомчук |
| Материалы по обоснованию проекта. |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова |
| Развитие объектов газоснабжения |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова В.А.Пархомчук |
| Защита территорий от ЧС техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова |
| Общие сведения о районе строительства. Мероприятия по охране окружающей среды |  | О.В.Николаева |
| Компьютерное оформление графических материалов Компьютерная верстка пояснительной записки |  | Ю.С.Головинова |

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОМА № I	3

Введение	2

1. Положения о размещении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Олонецкого городского поселения	5

2. Учет объектов газоснабжения федерального значения.	8

3. Учет объектов газоснабжения регионального значения	9

# Введение

Проект планировки территории разработаны коллективом ООО «Галана» по заданию Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Договором  № 31/12 от  июля 2012 года.

В соответствии с Техническим заданием на подготовку документации, территория, предназначенная для разработки Проекта планировки территории уличной распределительной сети газоснабжения, расположена в границах населенных пунктов:

- п. Михайловский;

- д. Гижино;

- д. Ташкеницы.

Планируемая уличная распределительная сеть газоснабжения охватывает существующую и планируемую жилую и общественную застройку, производственные и сельскохозяйственные объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

На территории Михайловского сельского поселения инженерные сооружения и сети представлены следующим образом:

Поселок Михайловское. Для инженерного обеспечения многоквартирных жилых домов, административного корпуса, школы, детского сада, почты на территории поселка имеется котельная на твердом топливе, а также имеются сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации и связи.

На территории индивидуальной жилой застройки поселка Михайловское, а также на территориях д. Гижино и д. Ташкеницы инженерные сети представлены только сетями электроснабжения и связи.

Уличные распределительные сети газоснабжения низкого давления в Проекте планировки территории размещены преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог, на полосе между красной линией и линией застройки, а также на дворовых территориях.

Подключение уличной распределительной сети газоснабжения на территории населенных пунктов Михайловского сельского поселения планируется осуществить от планируемых газораспределительных пунктов, обозначенных в материалах ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

В свою очередь газоснабжение района планируется осуществлять от существующего магистрального газопровода Грязовец-Ленинград I, по существующему газопроводу-отводу на Северную ГРС и по перспективному газопроводу – отводу точка врезки Тукса (61км) – Питкяранта, общей протяженностью 160 км., диаметром 325 мм.

В настоящее время Администрацией Олонецкого национального муниципального района принято решение выполнить точку врезки на территории Олонецкого городского поселения в районе деревни Верховье.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, по каждому населенному пункту Олонецкого национального муниципального района, определены перспективные (на ближайшие 10 лет) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс Республики Карелия. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Перспективная схема газоснабжения и газификации района и поселения определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ Положения, содержащиеся в Проекте планировки территории, применительно к Проекту планировки территории уличной распределительной сети газоснабжения Михайловского сельского поселения, включают в себя Положения и характеристики размещения объектов в области газоснабжения местного (муниципального) значения.

Также Положения включают в себя учет объектов газоснабжения и газификации федерального и регионального значения.

На основании данной классификации планируемые объекты муниципального, регионального и федерального значения в области газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения и информация о них отражены в текстовой части настоящих Положений в виде таблиц. В них  отображаются сведения о размещении и характеристиках планируемого развития системы газоснабжения, необходимых для развития территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработанные и утвержденные Проект планировки территории дает основание для  дальнейшей разработки проектной документации по уличной распределительной сети газоснабжения на территории населенных пунктов поселения.

Проект планировки территории разработан на основании документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Закон Российской Федерации 29 декабря 2004г.) №190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Закон Республики Карелия от 23.07.2007 г. №1103 «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 1998 г. 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 апреля 1987 г. N 36

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  28 декабря 2010 г. № 820

- СП 62.13330.2011  (СНиП 42-01-2002. Актуализированная редакция) Газораспределительные системы. Актуализированная редакция Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  27 декабря 2010 г. № 780

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 112

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 18 марта 2003 г. № 9

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта  2003 г.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утверждённые постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П.

- Схема территориального планирования Республики Карелия

- Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Этап 10. Республика Карелия, разработанная ОАО «Газпром», 2007 г.

- Схема территориального планирования Олонецкого национального муниципального района.

При разработке Проекта планировки использованы материалы:

- цифровые ортофотопланы территории объекта проектирования (М 1:2000), предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия;

- топоплан на бумажной основе пос. Михайловский в Масштабе 1:2000, выполненный Проектным институтом «Карелгражданпроект» до 1990 года;

- материалы Администрации Михайловского сельского поселения.

Учтены предложения заинтересованных лиц.

# 1. Положения о размещении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу принят по материалам Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, а также на основе материалов, представленных Администрацией Михайловского сельского поселения, с учетом проведенного анализа и оценки природных условий и ресурсов, с учетом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально – бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, объектов социальной значимости.

Материалами Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, а также на основе материалов, представленных Администрацией Михайловского  сельского поселения, был выполнен расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу, с учетом проведенного анализа и оценки природных условий и ресурсов, с учетом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально – бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, объектов социальной значимости.

Расчетная потребность Мимхайловского сельского поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых  квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

- для перевода на газ отопительных котельных непроизводственных и промышленных предприятий;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

ОБЪЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО МИХАЙЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

| № пп | Наименование населенных пунктов | НАСЕЛЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ | КОТЕЛЬНЫЕ | Общий годовой расход, тыс.м3 | Общий часовой расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, тыс.чел | Кол-во индивидуальных домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 |  |  |
| 1 | п. Михайловский | 0,561 | 275 | 698,366 | 333,251 | 342,542 | 108,412 | 1040,907 | 441,663 |

Подключение уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского  сельского поселения планируется осуществить от планируемых газораспределительных пунктов, предназначенных для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети и обозначенных в материалах ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Таблица 1.7.

Характеристики ГРП и межпоселкового газопровода

| № пп | Населенный пункт | Р вх. МПа | Р вых. МПа | Общий часовой расход G м3 | Диаметр межпоселкового газопровода мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Михайловский | 0,6 | до 0,005 | 441,663 | 110 |

Перспективная схема уличной распределительной сети газоснабжения населенных пунктов поселения определена с учетом максимального охвата населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс.

Выбор трасс газопроводов производится преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, автомобильных и железнодорожных дорог и т.д.). Протяженность уличной сети газоснабжения и количество газифицируемых населенных пунктов представлены в таблице 1.8.

Проектом планировки территории размещение уличной распределительной сети газоснабжения низкого давления по отношению к зданиям, сооружениям и инженерным сетям выполнено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а на территории промышленных предприятий – СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

Уличные распределительные сети газоснабжения размещены в пределах поперечных профилей улиц и дорог, на полосе между красной линией и линией застройки, а также на дворовых территориях.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений приняты в соответствии с табл. 14 СНиП 2.07.01-89

В Проекте планировки территории предусмотрена прокладка подземной уличной сети газопровода.

Проектом планировки территории выполнен гидравлический расчет в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Материал и диаметры проектируемой уличной распределительной сети газоснабжения населенных пунктов поселения определены из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимы х перепадах давления.

Характеристика уличной сети газоснабжения низкого давления, потребность в материалах и количество пересечений с естественными и искусственными преградами Михайловского  сельского поселения

| № пп | № ГРП по Проекту планировки | Населенный пункт | Диаметр уличной сети газоснабжениямм | Материал труб | Протяженность уличной сети газоснабжения км | Количество переходов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Железно-дорожных дорог | Автомо-бильных дорог | Водных преград | Инженерных сетей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водо-провод | Канали-зация | Тепло-трасса | Электр. сети | Газо-провод |
| 1 |  | п. Михайловский | Dу=200 | Полиэт. | 3,222 | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | д. Гижино | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | д Ташкеницы | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Полностью учесть все пересечения проектируемых уличных сетей газопровода с водопроводом, канализацией, теплотрассой и электросетями по предоставленным материалам (от администрации Михайловского сельского поселения) не представляется возможным. Данный вид расчетов необходимо произвести при дальнейшем проектировании после уточнения мест расположения существующих сетей. Прокладка газоровода до д.Гижино и д. Ташкеницы на ближайщую перспективу проектом не предусматривается.

# 2. Учет объектов газоснабжения федерального значения.

По договору между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436 от 27.07.2007г. была выполнена разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район.

Таблица 2.1.

Согласно данной Схемы основные показатели достигнут следующих значений:

| № пп | наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество газифицированных населенных пунктов | ед . | 34 |
| 2 | численность газообслуживаемого населения | тыс.чел. | 28,168 |
| 3 | число газифицированных дворов (квартир) | тыс.ед. | 11,141 |
| 4 | общий годовой расход потребления | млн.м3/год | 54,085682 |
|  | в том числе население |  | 29,238086 |
|  | общий часовой расход потребления достигнет | тыс.м3/час | 21,248533 |
|  | в том числе население |  | 13,438575 |
| 5 | Протяженность планируемого межпоселковых газопроводов | км | 165,25 |

Таблица 2.2.

Газифицируемые населенные пункты Олонецкого национального муниципального района

| Газораспределительные станции | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| ГРС Тукса | ОЛОНЕЦ, Ильинская горка, совхоз «Ильинский», Иммалица, Татчилица, Тахтосово, Устье Видлицы, Верхняя Видлица, Гавриловка, Верхняя Видлица, Большие Горы, Видлица, Тукса, Онькулица, Юргелица, Мегрега, Михайловское, Коткозеро, Ковера, Новинка, Нурмолицы, Речная Сельга, Куйтежа, Большаково, Герпеля, Еройла, Тулокса, Устье Тулоксы, Алексала, Ильинский, Судалица, Путилица, Капшойла, Верховье, Рыпушкалицы |

Федеральной программой газификации Республики Карелия на 2007-2008г.г. для газоснабжения потребителей Олонецкого национального муниципального района Генеральная схема предусматривает строительство газопровода-отвода протяженностью 1,4 км. диаметром 219 мм. и ГРС Тукса 30,0 тыс.м3/час, Рвых.=1,2 МПа. ГРС Тукса предполагается к строительству в районе д.Тукса. В настоящее время Администрацией Олонецкого национального муниципального района принято решение о размещении ГРС на территории Олонецкого городского поселения в районе д. Верховье.

На основании разработанной и согласованной схемы газификации Олонецкого национального муниципального района проведен расчет потребности в материально-технических ресурсах. Федеральной программой газификации Республики Карелия на 2007-2008г.г. был произведен расчет протяженности межпоселковых газопроводов в районе, количество переходов газопроводами автомобильных и железнодорожных дорог, водных преград и представлен в таблице 3. Диаметр распределительных сетей газа в населенных пунктах принимается от 57 до 325 мм (сталь) или от 32 до 315 мм (полиэтилен). Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах преимущественно подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему  требованиям СНиП 2.07.01-89* и СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

Таблица 2.3.

Потребность в материалах и количество пересечений с естественными и искусственными преградами

| Диаметр газопроводов, мм | Материал труб | Протяженность по району, км. | Количество переходов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железно-дорожных дорог | Автомо-бильных дорог | Водных преград | Магистральных газопроводов/ газопроводы-отводы |
| 57 | сталь | 0,684 | - | - | 2 | - |
| 110 | полиэтилен | 43,624 | 3 | 12 | 22 | 1 |
| 160 | полиэтилен | 53,446 | 2 | 9 | 31 | 1 |
| 219 | сталь | 40,060 | 3 | 5 | 20 | 0 |
| 225 | полиэтилен | 27, 435 | - | 3 | 5 | 1 |
| ВСЕГО: | 165,25 | 8 | 29 | 80 | 3 |

# 3. Учет объектов газоснабжения регионального значения

В 2011 году был подготовлен Акт выбора и обследования земельного участка для строительства объекта: «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов-Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов Республики Карелия» по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район. Заказчик – Министерство строительства Республики Карелия.

Распоряжением Администрация Олонецкого национального муниципального района от 28 ноября 2011 года № 2144-р утвержден Акт выбора и обследования для строительства объекта: «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов-Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов Республики Карелия» по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район. Заказчик – Министерство строительства Республики Карелия.

На период разработки Проекта планировки территории Администрацией Олонецкого национального муниципального района принято решение о размещении ГРС на территории Олонецкого городского поселения в районе деревни Верховье.

Закрытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Петрозаводск» определены планируемые места размещения газорегуляторных пунктов (точек подключения) распределительных газопроводов населенных пунктов поселения.

В ходе разработки проектной документации по межпоселковым газораспределительным сетям в материалы ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» могут быть внесены изменения по количеству и месту размещения ГРП.

Подключение уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения планируется осуществить от планируемых газораспределительных пунктов, предназначенных для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети и обозначенных в материалах ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Общий часовой расход принят по материалам Генеральной схемы газоснабжения и газификации регионов РФ.