Республика Карелия

Общество с ограниченной ответственностью

"ГАЛАНА"

Свидетельство о допуске  № 0055.04-2010-1001054339-П-047 от 29.03.2012г.

Шифр: 16-Г/12 ГП

| Заказчик: | Администрация Михайловского сельского поселения |
| --- | --- |

Документация по планировке территории в составе:

проект планировки территории и  населенных пунктов Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия в отношении участка (участков), планируемых для размещения объектов уличной распределительной сети газоснабжения.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том II.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

| Директор ООО "Галана" | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- |

|  | Распространение и размножение настоящего тома является исключительным правом ООО "Галана" (письмо №Ц-64/4 от 30.10.94г. Госкомархстроя РФ). |
| --- | --- |

г. Петрозаводск

2012г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории выполнена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, предназначенных для проектирования и строительства уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия (далее Проект планировки территории).

При подготовке документации по планировке территории выполнены:

| № пп | Шифр | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Утверждаемая часть | I |
| 1 | 16-Г/12 ГП | Основная часть, которая подлежит утверждению |  |
| 2 |  | Чертежи планировки территории (Материалы в графической форме) представлены в томе № II) |  |
|  | Материалы по обоснованию | II |
| 3 | 16-Г/12 ГП | Пояснительная записка |  |
| 4 |  | Материалы в графической форме |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОМА № II

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Положения о размещении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения

2. Материалы в графической форме содержат:

| № пп | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая схема расположения элемента планировочной структуры на территории Михайловского сельского поселения, схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории | 1:5000 |

Проект планировки территории разработан коллективом ООО «Галана» по заданию Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Договором  № 31/12 от июля 2012 года.

| Директор ООО «Галана» |  | С.Ю.Лощилов |
| --- | --- | --- |
| Основные разделы выполнены: |  |  |
| Главный инженер проекта |  | В.А.Пархомчук |
| Материалы по обоснованию проекта. |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова |
| Развитие объектов газоснабжения |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова В.А.Пархомчук |
| Защита территорий от ЧС техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности |  | М.И.Петровская Ю.С.Головинова |
| Общие сведения о районе строительства. Мероприятия по охране окружающей среды |  | О.В.Николаева |
| Компьютерное оформление графических материалов Компьютерная верстка пояснительной записки |  | Ю.С.Головинова |

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОМА № II	2

Введение	6

1. Параметры планируемого строительства	9

1.1. Перспективная схема газоснабжения Олонецкого национального муниципального района	9

1.2. Перспективная схема газоснабжения Олонецкого городского поселения	16

1.3. Определение параметров инженерно – технического обеспечения, необходимых для развития территории - в отношении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Олонецкого городского поселения	17

1.3.1. Расчетная потребность в газе	17

1.3.2. Источники газоснабжения	19

1.3.3. Выбор и обоснование месторасположения уличной распределительной сети газоснабжения	19

2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.	21

2.1.	Ликвидация ЧС техногенного характера	26

2.2.	Мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.	26

2.3.	Группировка сил и средств по локализации, ликвидации возможных ЧС	27

2.3.1	Расчет сил и средств при возникновении аварий на системах ЖКХ	27

2.3.2	Расчет сил и средств при возникновении аварий на электросетях	27

2.3.3	Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС на электросетях	28

2.3.4	Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС при обрушении зданий, сооружений	28

2.3.5	Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС от техногенных пожаров	29

2.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	29

2.4.1	Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселении	30

2.4.2	Устройство противопожарных разрывов	31

2.4.3	Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	31

2.4.4	Противопожарное водоснабжение поселения	32

3. Иные вопросы планировки территории	35

3.1. Общие сведения о районе строительства	35

3.1.1. Климат	35

3.1.2. Рельеф и геологическое строение	36

3.1.3. Водные ресурсы	37

3.1.3.1. Поверхностные воды	37

3.1.3.2. Подземные воды	37

3.1.4. Почвенные ресурсы	38

Выводы	38

3.2. Использование территории в период подготовки проекта планировки	38

3.2.1. Транспортная инфраструктура	38

3.2.2. Поперечные профили улиц	39

3.2.3. Объекты культурного наследия	39

3.2.4. Границы зон с особыми условиями использования территорий	40

3.3. Охрана окружающей среды	42

3.3.1. Охрана воздушного бассейна	42

3.3.2.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	43

3.3.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения	43

3.3.3.1.Поверхностные воды	43

3.3.3.2 Подземные воды	44

3.3.3.3. Мероприятия по охране водных объектов	45

3.3.3.4. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения	47

3.3.4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	48

3.3.5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов	48

# Введение

Проект планировки территории и  разработаны коллективом ООО «Галана» по заданию Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Договором  № 31/12 от  июля 2012 года.

В соответствии с Техническим заданием на подготовку документации, территория, предназначенная для разработки Проекта планировки территории уличной распределительной сети газоснабжения, расположена в границах населенных пунктов:

- п. Михайловский;

- д. Гижино;

- д. Ташкеницы.

Планируемая уличная распределительная сеть газоснабжения охватывает существующую и планируемую жилую и общественную застройку, производственные и сельскохозяйственные объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

На территории Михайловского сельского поселения инженерные сооружения и сети представлены следующим образом:

Поселок Михайловское. Для инженерного обеспечения многоквартирных жилых домов, административного корпуса, школы, детского сада, почты на территории поселка имеется котельная на твердом топливе, а также имеются сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации, связи.

На территории индивидуальной жилой застройки поселка Михайловское, а также на территориях д. Гижино и д. Ташкеницы инженерные сети представлены только сетями электроснабжения и связи.

Уличные распределительные сети газоснабжения низкого давления в Проекте планировки территории размещены преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог, на полосе между красной линией и линией застройки, а также на дворовых территориях.

Подключение уличной распределительной сети газоснабжения на территории населенных пунктов Михайловского сельского поселения планируется осуществить от планируемых газораспределительных пунктов, обозначенных в материалах ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

В свою очередь газоснабжение района планируется осуществлять от существующего магистрального газопровода Грязовец-Ленинград I, по существующему газопроводу-отводу на Северную ГРС и по перспективному газопроводу – отводу точка врезки Тукса (61км) – Питкяранта, общей протяженностью 160 км., диаметром 325 мм.

В настоящее время Администрацией Олонецкого национального муниципального района принято решение выполнить точку врезки на территории Михайловского сельскогов районе деревни Верховье.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, по каждому населенному пункту Олонецкого национального муниципального района, определены перспективные (на ближайшие 10 лет) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс Республики Карелия. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Перспективная схема газоснабжения и газификации района и поселения определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ Положения, содержащиеся в Проекте планировки территории, применительно к Проекту планировки территории уличной распределительной сети газоснабжения Михайловского  сельского поселения, включают в себя Положения и характеристики размещения объектов в области газоснабжения местного (муниципального) значения.

Также Положения включают в себя учет объектов газоснабжения и газификации федерального и регионального значения.

На основании данной классификации планируемые объекты муниципального, регионального и федерального значения в области газоснабжения на территории Михайловского  сельского поселения и информация о них отражены в текстовой части настоящих Положений в виде таблиц. В них  отображаются сведения о размещении и характеристиках планируемого развития системы газоснабжения, необходимых для развития территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработанные и утвержденные Проект планировки территории и  дают основание для  дальнейшей разработки проектной документации по уличной распределительной сети газоснабжения на территории населенных пунктов поселения.

Проект планировки территории разработан на основании документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Закон Российской Федерации 29 декабря 2004г.) №190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Закон Республики Карелия от 23.07.2007 г. №1103 «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 1998 г. 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 апреля 1987 г. N 36

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  28 декабря 2010 г. № 820

- СП 62.13330.2011  (СНиП 42-01-2002. Актуализированная редакция) Газораспределительные системы. Актуализированная редакция Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  27 декабря 2010 г. № 780

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 112

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 18 марта 2003 г. № 9

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта  2003 г.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утверждённые постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П.

- Схема территориального планирования Республики Карелия

- Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Этап 10. Республика Карелия, разработанная ОАО «Газпром», 2007 г.

- Схема территориального планирования Олонецкого национального муниципального района.

При разработке Проекта планировки использованы материалы:

- цифровые ортофотопланы территории объекта проектирования (М 1:2000), предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия;

- топоплан на бумажной основе пос. Михайловский в Масштабе 1:2000, выполненный Проектным институтом «Карелгражданпроект» до 1990 года;

- материалы Администрации Михайловского  сельского поселения.

Учтены предложения заинтересованных лиц.

# 1. Параметры планируемого строительства

## 1.1. Перспективная схема газоснабжения Олонецкого национального муниципального района

По договору между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436 от 27.07.2007г. была выполнена разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район.

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

Трасса межпоселковых газопроводов, проходящих по территории Олонецкого национального муниципального района представлена на рис. 2.1.

В соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» выполнен гидравлический расчет.

Схема газификации района характеризуется гидравлическими цепями следующих типов:

- тупиковая цепь, в которой узлами являются сосредоточенные потребители, промежуточные узлы (узлы сочленения газопроводов) и источники газа;

- с переменными параметрами, когда часть технических и гидравлических параметров элемента цепи определяется («регулируется») потокораспределением (к таким элементам, например, относятся регуляторы давления газа).

Диаметры проектируемых межпоселковых газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Результаты гидравлического расчета межпоселковых газопроводов представлены в виде схем газораспределительных сетей ГРС на рис. 2.2.

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, по каждому населенному пункту Олонецкого национального муниципального района, определены перспективные (на ближайшие 10 лет) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области (таблица 1.1.). Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газ, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Рис. 2.3. Трасса газопроводов, проходящих по территории Олонецкого национального муниципального района и Михайловского сельского поселения

Таблица 1.1.

При этом основные показатели достигнут следующих значений:

| № пп | наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество газифицированных населенных пунктов | ед . | 34 |
| 2 | численность газообслуживаемого населения | тыс.чел. | 28,168 |
| 3 | число газифицированных дворов (квартир | тыс.ед. | 11,141 |
| 4 | общий годовой расход потребления | млн.м3/год | 54,085682 |
|  | в том числе население |  | 29,238086 |
|  | общий часовой расход потребления достигнет | тыс.м3/час | 21,248533 |
|  | в том числе население |  | 13,438575 |

Генеральной схемой газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район выполнен анализ численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в результате которого в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом (таблица 1.2.).

Таблица 1.2.

Газифицируемые населенные пункты

| Газораспределительные станции | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| ГРС Тукса | ОЛОНЕЦ, Ильинская горка, совхоз «Ильинский», Иммалица, Татчилица, Тахтосово, Устье Видлицы, Верхняя Видлица, Гавриловка, Верхняя Видлица, Большие Горы, Видлица, Тукса, Онькулица, Юргелица, Мегрега, Михайловское, Коткозеро, Ковера, Новинка, Нурмолицы, Речная Сельга, Куйтежа, Большаково, Герпеля, Еройла, Тулокса, Устье Тулоксы, Алексала, Ильинский, Судалица, Путилица, Капшойла, Верховье, Рыпушкалицы |

Существующая жилая застройка: благоустроенный жилой фонд с газовыми плитами – 9,5%, электрическими плитами – 10%,  с баллонным газоснабжением – 19%,  полублагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением – 4,5%, неблагоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением – 57%. Основная часть неблагоустроенного фонда многоквартирных жилых домов не обеспечена инженерной инфраструктурой.

Для обеспечения новой жилой застройки теплоснабжением и горячим водоснабжением необходимо применять индивидуальные поквартирные системы, топливом для которых будет природный газ.

Источники газоснабжения

Газоснабжение района планируется осуществить природным газом от существующего магистрального газопровода Грязовец-Ленинград I, по существующему газопроводу-отводу на Северную ГРС и по перспективному газопроводу – отводу точка врезки Тукса(61км) – Питкяранта, общей протяженностью 160 км., диаметром 325 мм.

Федеральной программой газификации Республики Карелия на 2007-2008г.г. для газоснабжения потребителей Олонецкого национального муниципального района Генеральная схема предусматривает строительство газопровода-отвода протяженностью 1,4 км. диаметром 219 мм. и ГРС Тукса 30,0 тыс.м3/час, Рвых.=1,2 МПа. ГРС Тукса предполагается к строительству в районе д.Тукса.

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Выбор трасс газопроводов производится преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, автомобильных и железнодорожных дорог и т.д.). Протяженность межпоселковых газопроводов и количество газифицируемых населенных пунктов в соответствии с разработанной схемой газификации района представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество газифицируемых населенных пунктов Олонецкого района

| Количество газифицируемых населенных пунктов, шт. | Протяженность межпоселковых газопроводов, км. |
| --- | --- |
| существующие | проектируемые | существующие | строящиеся | проектируемые |
| - | 34 | - | - | 165,25 |

На основании разработанной и согласованной схемы газификации Олонецкого национального муниципального района проведен расчет потребности в материально-технических ресурсах. Федеральной программой газификации Республики Карелия на 2007-2008г.г. был произведен расчет протяженности межпоселковых газопроводов в районе, количество переходов газопроводами автомобильных и железнодорожных дорог, водных преград и представлен в таблице 4. Диаметр распределительных сетей газа в населенных пунктах принимается от 57 до 325 мм (сталь) или от 32 до 315 мм (полиэтилен). Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах преимущественно подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СНиП 2.07.01-89* и СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

Таблица 1.4.

Потребность в материалах и количество пересечений с естественными и искусственными преградами на территории Олонецкого национального муниципального района

| Диаметр газопроводов мм | Материал труб | Протяженность по району, км. | Количество переходов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железно-дорожных дорог | Автомо-бильных дорог | Водных преград | магистальные газопроводы/ газопроводы-отводы |
| 57 | сталь | 0,684 | - | - | 2 | - |
| 110 | полиэтилен | 43,624 | 3 | 12 | 22 | 1 |
| 160 | полиэтилен | 53,446 | 2 | 9 | 31 | 1 |
| 219 | сталь | 40,060 | 3 | 5 | 20 | 0 |
| 225 | полиэтилен | 27, 435 | - | 3 | 5 | 1 |
| ВСЕГО: | 165,25 | 8 | 29 | 80 | 3 |

Трассу газопровода, месторасположение газораспределительных станций смотри схему территориального планирования. Детальная трассировка и протяженность уличной сети газоснабжения, а также потребность в материально-технических ресурсах при строительстве уличных газопроводов, будут уточняться и разрабатываться на стадии проектной документации, в соответствии с настоящей схемой, а также в соответствии со схемой газораспределения населенных пунктов.

Приход в районы природного газа позволит существенно облегчить быт жителей сел и деревень, обеспечив их дешевым и удобным, более экологичным видом топлива. Кроме этого, использование газа даст экономический толчок для развития сельской инфраструктуры, будет способствовать развитию сельского и фермерских производств.

Таблица 1.5.

ОБЪЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОЛОНЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

| Наименование населенных пунктов | НАСЕЛЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ | КОТЕЛЬНЫЕ | Общий годовой расход, тыс.м3 | Общий часовой расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс.чел | Кол-во индивидуальных домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 |  |  |
| Рыпушкалицы | 0,850 | 364 | 917,789 | 449,908 | 482,450 | 223,998 | 1400,239 | 673,905 |
| Верховье | 0,863 | 363 | 1318,910 | 616,791 | 51,402 | 18,197 | 1370,314 | 634,988 |
| Капшойла | 0,102 | 67 | 241,260 | 107,235 | - | - | 241,260 | 107,235 |
| Путилица | 0,175 | 64 | 240,095 | 113,293 | - | - | 240,095 | 113,293 |
| Судалица | 0,372 | 194 | 684,495 | 314,490 | - | - | 684,495 | 314,490 |
| Ильинский | 2,867 | 1257 | 3466,030 | 1544,117 | 7821,660 | 1610,976 | 11287,688 | 3155,090 |
| Алексала | 0,206 | 71 | 270,860 | 128,210 | - | - | 270,860 | 128,210 |
| Устье Тулоксы | 0,203 | 142 | 505,384 | 229,925 | - | - | 505,384 | 229,925 |
| Тулокса | 0,030 | 22 | 100,052 | 45,155 | - | - | 100,052 | 45,155 |
| Еройла | 0,044 | 22 | 79,840 | 36,487 | - | - | 79,840 | 36,487 |
| Герпеля | 0,032 | 15 | 55,011 | 25,250 | - | - | 55,011 | 25,250 |
| Большаково | 0,049 | 21 | 82,447 | 37,341 | - | - | 82,447 | 37,341 |
| Куйтежа | 0,749 | 348 | 1218,660 | 569,302 | 271,486 | 82,672 | 1490,150 | 651,974 |
| Речная Сельга | 0,247 | 144 | 493,213 | 226,145 | - | - | 493,213 | 226,145 |
| Нурмолицы | 0,144 | 37 | 198,646 | 91,634 | - | - | 198,646 | 91,634 |
| Новинка | 0,040 | 15 | 81,510 | 36,779 | - | - | 81,510 | 36,779 |
| Ковера | 0,547 | 186 | 746,032 | 352,866 | 49,042 | 17,500 | 795,073 | 370,366 |
| Коткозеро | 1,052 | 441 | 981,793 | 460,085 | 691,818 | 290,083 | 1673,610 | 750,168 |
| Михайловское | 0,561 | 275 | 698,366 | 333,251 | 342,542 | 108,412 | 1040,907 | 441,663 |
| Мегрега | 0,854 | 405 | 1299,060 | 610,423 | 851,733 | 302,859 | 2150,789 | 913,283 |
| Юргелица | 0,304 | 135 | 480,545 | 224,768 | - | - | 480,545 | 224,768 |
| Онькулица | 0,057 | 30 | 108,338 | 49,288 | - | - | 108,338 | 49,288 |
| Тукса | 1,243 | 543 | 1776,400 | 829,789 | 762,634 | 270,742 | 2539,031 | 1100,530 |
| Видлица | 1,928 | 631 | 2136,740 | 1035,345 | 2786,960 | 1092,130 | 4923,704 | 2127,560 |
| Большие Горы | 0,103 | 68 | 231,907 | 105,080 | - | - | 231,907 | 105,080 |
| Верхняя Видлица | 0,119 | 81 | 272,203 | 123.629 | - | - | 272,203 | 123.629 |
| Гавриловка | 0,112 | 51 | 183,933 | 85,299 | - | - | 183,933 | 85,299 |
| Устье Видлицы | 0,756 | 317 | 1143,730 | 537,831 | 46,469 | 15,556 | 1190,199 | 553,387 |
| Тахтасово | 0,073 | 27 | 100,687 | 47,534 | - | - | 100,687 | 47,534 |
| Татчилица | 0,124 | 43 | 161,437 | 76,825 | - | - | 161,437 | 76,825 |
| Иммалица | 0,193 | 87 | 312,550 | 145,365 | - | - | 312,550 | 145,365 |
| совхоз «Ильинский» | 0,287 | 103 | 278,823 | 137,299 | 82,823 | 29,201 | 361,646 | 166,500 |
| Ильинская горка | 0,018 | 4 | 17,659 | 8,577 | - | - | 17,659 | 8,577 |
| ОЛОНЕЦ | 12,876 | 4568 | 8398,690 | 3703,168 | 10561,580 | 3747,643 | 18960,267 | 7450,810 |
| Всего по МП: | 28,168 | 11 141,000 | 29 283,086 | 13 438,575 | 24 802,599 | 7 809,969 | 54 085,682 | 21 248,533 |

## 1.2. Перспективная схема газоснабжения Михайловского сельского поселения

В 2011 году был подготовлен Акт выбора и обследования земельного участка для строительства объекта: «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов-Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов Республики Карелия» по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район. Заказчик – Министерство строительства Республики Карелия.

В Акте выбора и обследования земельного участка комиссионно было рассмотрено два варианта размещения данного объекта.

Комиссия, оценив преимущества рассматриваемых участков, считает целесообразным:

- Строительство объекта «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов - Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов» возможно по любому варианту.

- В обоснованиях инвестиций по данному объекту и в последующем в проекте учесть мероприятия, исключающие возможность вредного воздействия объектов на окружающую среду.

- В обоснованиях инвестиций по данному объекту и в последующем в проекте учесть санитарные, пожарные и другие требования согласно действующим нормам и правилам.

- Ходатайствовать перед Министерством по природопользованию и экологии РК о переводе земельного участка, ориентировочной площадью 229,74 га. из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности. Земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Распоряжением Администрация Олонецкого национального муниципального района от 28 ноября 2011 года № 2144-р утвержден Акт выбора и обследования для строительства объекта: «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов-Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов Республики Карелия» по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район. Заказчик – Министерство строительства Республики Карелия.

На период разработки Проекта планировки территории Администрацией Олонецкого национального муниципального района принято решение о размещении ГРС на территории Михайловского сельскогов районе деревни Верховье.

Закрытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Петрозаводск» определены планируемые места размещения газорегуляторных пунктов (точек подключения) распределительных газопроводов населенных пунктов:

- п. Михайловский;

- д. Гижино;

- д. Ташкеницы.

В ходе разработки проектной и рабочей документации по межпоселковым газораспределительным сетям в материалы ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» могут быть внесены изменения по количеству и месту размещения ГРП.

При разработке проектной документации необходимо обратиться в Министерство культуры Республики Карелия для получения технических условий по объектам культурного наследия

## 1.3. Определение параметров инженерно – технического обеспечения, необходимых для развития территории - в отношении земельных участков уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения

### 1.3.1. Расчетная потребность в газе

Материалами Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ. Этап 10 Республика Карелия. Подэтап 10.2 – Том 2 «Схемы газификации районов». Книга 9. Олонецкий район, а также на основе материалов, представленных Администрацией Михайловского  сельского поселения, был выполнен расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу, с учетом проведенного анализа и оценки природных условий и ресурсов, с учетом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально – бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, объектов социальной значимости.

Расчетная потребность Мимхайловского сельского поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых  квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

- для перевода на газ отопительных котельных непроизводственных и промышленных предприятий;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Таблица 1.6.

ОБЪЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО МИХАЙЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

| № пп | Наименование населенных пунктов | НАСЕЛЕНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ | КОТЕЛЬНЫЕ | Общий годовой расход, тыс.м3 | Общий часовой расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, тыс.чел | Кол-во индивидуальных домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 |  |  |
| 1 | п. Михайловский | 0,561 | 275 | 698,366 | 333,251 | 342,542 | 108,412 | 1040,907 | 441,663 |

### 1.3.2. Источники газоснабжения

Подключение уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского  сельского поселения планируется осуществить от планируемых газораспределительных пунктов, предназначенных для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети и обозначенных в материалах ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Таблица 1.7.

Характеристики ГРП и межпоселкового газопровода

| № пп | Населенный пункт | Р вх. МПа | Р вых. МПа | Общий часовой расход G м3 | Диаметр межпоселкового газопровода мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Михайловский | 0,6 | до 0,005 | 441,663 | 110 |

### 1.3.3. Выбор и обоснование месторасположения уличной распределительной сети газоснабжения

Перспективная схема уличной распределительной сети газоснабжения населенных пунктов поселения определена с учетом максимального охвата населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс.

Выбор трасс газопроводов производится преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, автомобильных и железнодорожных дорог и т.д.). Протяженность уличной сети газоснабжения и количество газифицируемых населенных пунктов представлены в таблице 1.8.

Проектом планировки территории размещение уличной распределительной сети газоснабжения низкого давления по отношению к зданиям, сооружениям и инженерным сетям выполнено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а на территории промышленных предприятий – СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

Уличные распределительные сети газоснабжения размещены в пределах поперечных профилей улиц и дорог, на полосе между красной линией и линией застройки, а также на дворовых территориях.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений приняты в соответствии с табл. 14 СНиП 2.07.01-89

В Проекте планировки территории предусмотрена прокладка подземной уличной сети газопровода.

Проектом планировки территории выполнен гидравлический расчет в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Материал и диаметры проектируемой уличной распределительной сети газоснабжения населенных пунктов поселения определены из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Таблица 1.8.

Характеристика уличной сети газоснабжения низкого давления, потребность в материалах и количество пересечений с естественными и искусственными преградами Михайловского  сельского поселения

| № пп | № ГРП по Проекту планировки | Населенный пункт | Диаметр уличной сети газоснабжениямм | Материал труб | Протяженность уличной сети газоснабжения км | Количество переходов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Железно-дорожных дорог | Автомо-бильных дорог | Водных преград | Инженерных сетей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водо-провод | Канали-зация | Тепло-трасса | Электр. сети | Газо-провод |
| 1 |  | п. Михайловский | Dу=200 | Полиэт. | 3,222 | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | д. Гижино | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | д Ташкеницы | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Полностью учесть все пересечения проектируемых уличных сетей газопровода с водопроводом, канализацией, теплотрассой и электросетями по предоставленным материалам (от администрации Михайловского сельского поселения) не представляется возможным. Данный вид расчетов необходимо произвести при дальнейшем проектировании после уточнения мест расположения существующих сетей. Прокладка газоровода до д.Гижино и д. Ташкеницы на ближайщую перспективу проектом не предусматривается.

# 2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Одними из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории Михайловского сельского поселения являются Риски возникновения ЧС на объектах и сетях газоснабжения. Возникновение данных рисков тесно взаимосвязаны со следующими рисками:

- Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте, который перевозит опасные грузы;

- Риски возникновения ЧС на системах ЖКХ (котельные, водозаборы и т.д.);

- Существующие котельные работают на твердом топливе и не относятся к опасным производственным объектам;

- Риски возникновения ЧС на электросетях (обрывы линий электропередач, связанных с падением деревьев при сильном ветре, явлениями половодья и т.д.);

- Риски разрушения зданий и сооружений.

- Риски возникновения техногенных пожаров.

## Ликвидация ЧС техногенного характера

Ликвидация ЧС на объектах автомобильного, железнодорожного, транспорта,  на системах ЖКХ, на электросетях проводится силами и средствами эксплуатирующих организаций, ОПС по Олонецкому району с привлечением сил и средств ГУ МЧС России по РК.

К полномочиям Олонецкого района относится оказание первой медицинской помощи пострадавшим, вывоз пострадавших в безопасный район (определение мест эвакуации).

Ликвидация ЧС при разрушении зданий и сооружений проводится силами и средствами ОПС по Олонецкому району и собственниками данных объектов.

## Мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

Таблица 2.2.

| № пп | Наименование | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На потенциально опасных объектах наличие: защитных сооружений ГО 2.индивидуальных средств защиты 3.первичных медицинских средств защиты 4.защитных технических устройств 5.Обучение работающего персонала к действиям в ЧС 6.Своевременное информирование персонала о ЧС | Данный вопрос относится к полномочиям руководителя предприятия (собственника объекта) | 2011-2031гг. |
| 2 | Наличие защитных сооружений ГО на территории муниципального района | Имеются подвалы для укрытия населения | 2011-2031гг. |
| 3 | Наличие индивидуальных средств защиты на территории муниципального района | нет | 2011-2031гг. |
| 4 | Организация проведения лечебно – эвакуационных и противоэпидемических мероприятий | Олонецкая ЦРБ . Емкость ЦРБ - 170 коек, в том числе хирургических - 32. В составе медперсонала насчитывается хирургов- 2, травматологов- 1, анестезиологов- реаниматологов- 1. Нейрохирургов нет. Выездных бригад СМП – 1. ЦРБ располагает 2 -мя ед. санитарного автотранспорта, реанимобилей нет. Специалисты больницы разработали План проведение лечебно-эвакуационных и противоэпидемиологических мероприятий. | 2011-2031гг |
| 5 | Организация проведения эвакуационных мероприятий | в Олонецком районе разработан План проведения эвакуационных мероприятий при ЧС природного и техногенного характера | 2011-2031гг |
| 6 | Обучение населения к действиям в ЧС | Проведение обучения через средства массовой информации | 2011-2031гг |
| 7 | Своевременное информирование населения о ЧС | Для своевременного информирования персонала и населения о ЧС в районе подготовлено постановление и план о своевременном оповещении и информировании населения. | 2011-2031гг |
| 8 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | На территории поселения постоянно работает районный отдел внутренних дел Стационарный посты ДПС на территории района размещен на административной границе Республики Карелия с Ленинградской областью на ФАД М10 «Кола» 9 (пос. Мегрега) | 2011-2031гг. |
| 9 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Создание соответствующие комиссий по подготовке объектов ЖКХ к зиме, определение правил подготовки и проведения отопительного сезона; разработка положения о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций; отработка графика проведения противоаварийных тренировок, проведения аттестации персонала и календарные планы проведения комиссионной оценки готовности объектов ЖКХ. Проектом предусмотрены мероприятия по замене и реконструкции аварийных и ветхих участков, закольцовке тупиковых участков, предлагаются мероприятия по дублированию и резервированию сетей систем жизнеобеспечения. | 2011-2031гг. |
| 10 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 1. Пожарное подразделение ПЧ 35 находится на территории г.Олонец. личный состав – 38 чел., 5 ед. техники. 2. Проектом предусматривается реконструкция сети водопровода, рассчитываемой на пропуск противопожарного расхода и расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. На реконструируемой и строящейся сети устанавливаются пожарные гидранты. 3. На территории населенных пунктов проектами планировки будут предусматриваться площадки для пожарных водоемов и пожарных пирсов. 4. Строительство и реконструкция пожарных водоемов и пожарных пирсов на территории поселения. | 2011-2031гг. |

## Группировка сил и средств по локализации, ликвидации возможных ЧС

Группировка сил и средств по локализации, ликвидации возможных ЧС принята из Паспорта территории Олонецкого района Республики Карелия.

На территории поселения нет сил и средств ГУ МЧС России по РК.

### Расчет сил и средств при возникновении аварий на системах ЖКХ

| Наименование | количество |
| --- | --- |
|  | л/с, чел. | Тех.ед. |
| От МЧС России | 10 | 3 |
| От РСЧС | 68 | 24 |
| Всего | 78 | 27 |

### Расчет сил и средств при возникновении аварий на электросетях

| Наименование | количество |
| --- | --- |
|  | л/с, чел. | Тех.ед. |
| Мобильное подразделение РЭС - 2 | 5 | 1 |
| Участок № 1: - г. Олонец - п. Куйтежа | 4 1 | 1 |
| Участок № 2: - г. Олонец - п. Видлица | 3 1 | 1 |
| Участок № 3: - г. Олонец - п. Ильинский | 4 1 | 1 |
| Подстанционный МУ | 10 | 1 |
| Автотранспортный участок | 9 | 6 |
| Всего | 38 | 11 |

### Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС на электросетях

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определить время | Наименование ОДС, № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1 | охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техники | - | 20/60 мин | Указ Главы РК от 23.04.2005г. № 33 | Дежурный по УВД т. 02 |
| 2 | Оперативная группа ГУ МЧС России по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техники | 10 мин | − | Приказ начальника ГУ МЧС России по РК № 234 от 16.06. 2008г. | Оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по РК т. 57-50-20, 57-50-80 |
| 3 | ВБСМП | л/с 6 чел, 2 ед. техники | - | 20 мин | Приказ Минздрава РФ от 1.11.04 №179 | Станция скорой медицинской помощи тел. 03 |
| Территориальные подсистемы |
| 1 | Сводная команда общего назначения, ОАО “Кондопога” (г. Кондопога) | л/с 122 чел, 18 ед. техники | - | 12 час | Указ Главы РК от 23.04.2005г. № 33 | Оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по РК т. 57-50-20, 57-50-80 |
| 2. | Аварийно-восстановительные бригады: ООО «Олонецкое домоуправление», ООО «Тепло» ООО «Водоканал» | л/с 46 чел, 14 ед. техники | - | 2 час |  | Диспетчер (81436) 01 , «Водоканал» 413-11, «Олонецкое Домоуправление» 421-59, «Тепло»(921) 459 6873 |

### Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС при обрушении зданий, сооружений

По результатам ведения мониторинга риск возникновение чрезвычайной ситуации связанной с обрушением зданий, сооружений - маловероятен.

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определить время | Наименование ОДС, № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1 | Охраны общественного порядка |  | - | 20/60 мин | Указ Главы РК от 23.04.2005 г. №33 | Дежурный по УВД т. 02 |
| 2 | Оперативная группа ГУ МЧС России по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техники | 10 |  | Приказ НГУ МЧС России по РК № 234 от 16.06. 2008г. | Оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по РК т. 57-50-20, 57-50-80 |
| 3 | БСМП |  | - | 20 мин | Приказ Минздрава РФ от 1.11.04 №179 | Станция скорой медицинской помощи тел. 03 |
| Территориальная подсистема |
| 1 | ОПС по Олонецкому району |  | 1 мин | 10/20 мин | Технический регламент | тел. ЕСС 01 8(81434)5-68-62 |
| 2 | Сортавальский ПСО |  | 1 мин | 10/20 мин | Указ Главы РК от 23.04.2005 г. №33 | тел. ЕСС 01 8(81434)5-68-62 |

### Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС от техногенных пожаров

На территории Олонецкого района сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Исходя из статистики (а также в связи с изменениями критериев ЧС),  существует средняя вероятность возникновения ЧС, связанной с возникновением техногенных пожаров на территории поселения.

Расчет сил и средств

|  | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определить время | Наименование ОДС, № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Функциональные подсистемы |  |  |
| 1 | охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техники | - | 20/60 мин | Указ Главы РК от 23.04.2005 г. №33 | Дежурный по УВД т. 02 |
| 2 | БСМП | л/с 6 чел, 2 ед. техники | - | 20 мин | Приказ Минздрава РФ от 1.11.04 №179 | Станция скорой медицинской помощи тел. 03, тел.4-19-05 |
|  |  |  | Территориальная подсистема |  |  |
| 1 | Оперативная группа ГУ МЧС России по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техники | 10 мин | - | Приказ начальника ГУ МЧС России по РК № 234 от 16.06. 2008г. | Оперативный дежурный ГУ т. 78-47-95, 78-46-11 |
| 2 | ОПС по Олонецкому району | л/с 8 чел, 2 ед. техники | 1 мин | 10/20 мин | Технический регламент | тел. ЕСС 01 8(81436)4-10-35, 4-10-34 |
|  | Авиационная разведка на территории района не производится |  |

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории поселения должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам.

К первичным  мерам пожарной безопасности относятся:

1) реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

### Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселении

Анализ имевших место на территории поселения пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут (ст.76 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения  мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

По информации ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Олонецкому  району» для охраны Михайловского сельского поселения в настоящее время пожарная часть № 35 расположена в г. Олонец по ул. Володарского д.22.

Здание пожарной части оборудовано водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Электроснабжение пожарного депо предусмотрено по I категории надежности. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудованы аварийным освещением от независимого стационарного источника питания.

Здания пожарного депо оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и административно-управленческой связью.

Здание пожарного депо оборудовано сетью телефонной связи и спецлиниями «01», а помещения пожарной техники и дежурной смены – установками тревожной сигнализации.

Штатная численность работников пожарной части – 38 человек, ежесуточно на дежурстве находится 7 человек.

При разработке генерального плана поселения предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих к нему территорий, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

При проектировании улиц, дорог, проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым, общественным, производственным и пр. зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Для обеспечения пожарной безопасности поселения необходимо:

- Создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- Систематический контроль сроков разработки паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям и сооружениям и открытым водоемам;

- Очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- Доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

### Устройство противопожарных разрывов

В соответствии с главой 16 ст. 74 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций,  промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений Проектом планировки территории выполнены требования к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов.

### Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

В соответствии с главой 15 ст. 65 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

3. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

5. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

6. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

7. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

8. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

9. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

### Противопожарное водоснабжение поселения

В соответствии с Паспортом территории Михайловского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия  Характеристика водоисточников следующая:

Источником водоснабжения населенных пунктов поселения являются артезианские скважины и колодцы.

Состояние существующих водопроводных сетей неудовлетворительное. В сети не обеспечивается требуемый напор воды для общественных зданий и сооружений и жилой застройки.

Существующая схема водоснабжения не отвечает требования пожарной безопасности. Также отсутствует необходимый запас воды в существующих резервуарах  для целей пожаротушения.

Для обеспечения населенных пунктов поселения стабильно работающей системой водоснабжения необходимо:

- проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита действующих водозаборов, сооружений водоподготовки, резервуаров, и водопроводных сетей, поэтапная замена физически и морально изношенных, применение комплексных методов водоподготовки, основанных на современных и передовых технологиях;

- реконструкция сетей водоснабжения, а именно устройство кольцевой сети с пожарными гидрантами для обеспечения пожаротушения;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

В соответствии с главой 15 ст. 65 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

11. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10 приложения к ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Разработанный и согласованный Проект планировки территории является основой для дальнейшей разработки проектной документации объектов газификации.

Приход в поселение  природного газа позволит существенно облегчить быт жителей населенных пунктов поселения, обеспечив их дешевым и удобным, более экологичным видом топлива. Кроме этого, использование газа даст экономический толчок для развития сельской инфраструктуры, будет способствовать развитию производственных объектов, сельского и фермерского хозяйства, развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

# 3. Иные вопросы планировки территории

## 3.1. Общие сведения о районе строительства

### 3.1.1. Климат

Климатическая характеристика территории Михайловского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия составлена на основании данных, приведенных в СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», «Справочник по климату СССР» раздел «Ветер» выпуск 3, с учетом данных по метеостанции «Олонец».

Климат в районе умеренно-континентальный. Зимний период продолжительный и морозный. Средние температуры января составляют -15…-17 градусов. При вторжении на территорию Арктических антициклонов устанавливается ясная погода и температуры могут упасть до -27…-29 градусов. Балтийские теплые воздушные массы приносят обильные осадки в виде снега и могут вызывать непродолжительные оттепели. Снежный покров формируется в начале ноября и достигает максимальной величины к началу марта, высота покрова составляет 50-60 см.

Весной наблюдается относительное затишье в циклонической активности, что приводит к установлению сухой и ясной погоды. Лето непродолжительное, умеренно теплое. Прогноз погоды в этот период предупреждает о частых, но непродолжительных осадках. Температуры июля в среднем составляют +16…+17 градусов. Абсолютный максимум был зарегистрирован на отметке + 36,8.  Большая влажность района обусловлена наличием озер, рек и заболоченных мест. Влияние Балтийского моря влияет на неустойчивый характер погоды особенно в осенний и зимний период.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,2 | -8,7 | -4,2 | 3,0 | 9,6 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 9,6 | 4 | -3,3 | -7,8 | 3,3 |

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 21,80С.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -10,9 0С.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 34 оС, обеспеченностью 0,92 – минус 29 оС.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 8,4 оС.

Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, оС., периода со средней суточной температурой воздуха приведена в табл.3.2

Таблица 3.2

|  | Продолжительность | Средняя температура |
| --- | --- | --- |
| < 0 оС | 156 | -6,7 |
| < 8 оС | 233 | -3,2 |
| < 10 оС | 255 | -2,1 |

Продолжительность отопительного периода – 240дней.

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности So = 3.2 кПа (320 кгс/м2)

Толщина стенки гололеда «В» = 10 мм.

По ветровому давлению относится к II району (карта 3). Нормативное значение ветрового давления W = 0.30 кПа (30 кгс/м2)

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86%. Средняя месячная относительная влажность в 15 часов наиболее холодного месяца – 86%.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 647 мм.

Суточная максимум выпадения осадков – 97 мм.

Количество осадков за ноябрь-март – 215 мм

Количество осадков за апрель-октябрь –432 мм

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 20 ноября.

Средняя дата разрушения снежного покрова – 15 апреля.

Средняя из наиболее высот снежного покрова за зиму составляет 70 см.

В холодный  и теплый период года преобладают ветры юго-западного направления.

По степени благоприятности климатических условий для летнего отдыха территория городского поселения относится к благоприятным.

| Район | Продолжитель-ность комфортного периода (температура свыше 15º) | Повторяемость ветров >5 м/сек | Среднемесячная скорость ветра (VI-VIII) м/сек | Температура июля, ºС | Повторяемость ясного неба, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неблагоприятный | Отсутствует | 15-30 % | 3-4,5 | 13,5-14,5 | 20-30 |
| Ограничено благоприятный | 20-35 | 15-20 % | 3-4 | 14,5-15,5 | 20-25 |
| Благоприятный | 40-50 | 10-17 % | 3-3,5 | 15,5-17,0 | 25-30 |

### 3.1.2. Рельеф и геологическое строение

Территория Михайловского сельского поселения расположена в южной части Онежско-Ладожского водораздела.

Характер рельефа – равнинный.

Олонецкий район расположен в пределах восточной части Балтийского щита представленным ливвийским надгоризонтом (ладожский тип разреза) и анортозитом – рапакивигранитной формацией (верхний протерозой).

Ливвийский надгоризонт ладожского типа разреза сложен аркозами, слюдистыми кварцитами, биотит-кварцевыми и биотитовыми сланцами, амфиболэпидот-кварцевыми породами и параамфиболитами.

Мощность четвертичных отложений от 20м до 60м.

Типы напластований грунтов III и VIII/

Геологический разрез основных типов напластований грунтов (г. Олонец) (тип III): насыпной грунт 2м, суглинок, гравийно-галечниковые отложения (до 5.5 м), пески мелкие (до 3 м), пески средней крупности (до 7м), глины (до 2 м), суглинок, гравийно-галечниковые отложения.

Гидрологические условия характеризуются развитием верховодки,локализующейся в верхних горизонтах разреза, грунтовых и межпластовых вод, приуроченных к пескам и крупнообломочным грунтам флювиогляциального комплекса. Межпластовые воды имеют напорно-безнапорный режим, величина напора может достигать 10м. По составу грунтовые и межпластовые  воды –гидрокарбонатно-кальциевые, от агрессивных до необладающих агрессивностью по отношению к бетону. Верховодка обладает разной степенью агрессивности по отношению к бетонам различных марок. При проектировании и строительстве необходимо учитывать способность моренных супесей и суглинков проявлять сильную пучинистость при промерзании.

Геологический разрез основных типов напластований грунтов (г. Олонец) (тип VIII): супеси, суглинки, глины, пылеватые пески (озерно-ледниковые отложения) до 10-15м. Водоносный горизонт приурочен к прослоям и линзам пылеватых песков, содержащихся в грунтах ленточных отложений. Он характеризуется незначительной водообильностью. По составу преобладают гидрокарбонатно-кальциевые воды, преимущественно неагрессивные. Все разновидности грунтов относятся к сильнопучинистым при промерзании, тиксотропным, склонным к снижению несущей способности при нарушении естественной структуры, легко размокающим при увлажнении. Данный тип напластования относительно благоприятен для строительства.

### 3.1.3. Водные ресурсы

#### 3.1.3.1. Поверхностные воды

Поселок Михайловский расположен на берегу озера Долгое.

Деревня Ташкеницы с западной стороны ограничена оз. Лоянское, с восточной стороны – оз. Ташкенское. Деревня Гижино с западной стороны ограничено оз. Лоянское.

В соответствии со статьей 65 п.6 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны озера устанавливается в размере пятидесяти метров; п. 11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

#### 3.1.3.2. Подземные воды

В соответствии с действующей легендой Карельской серией листов Государственной геологической карты масштаба 1:200000 и общей хроностратиграфической шкалой нижнего докембрия РФ (для ББТВ) по литолого-стратиграфическому принципу на рассматриваемой территории расположены следующие водоносные горизонты – верхнекотлинский ( V2kt2) и нижнекотлинский( V2kt1). Верхнекотлинский водоносный горизонт развит в Южной Карелии в районе г. Олонец. Горизонт представлен мелко-, средне-, и крупнозернистыми песками, реже песчаниками с прослоями глин и алевритов. Полная мощность водоносного горизонта 20-25м. Пьезометрические уровни подземных вод котлинского горизонта залегают на глубинах от 5 до 10м (на водоразделах) до +2,0-3,5м (в области разгрузки). Величина напора подземных вод изменяется от 15 до 99м, в среднем составляет 25-30м.

Водообильность котлинского горизонта неравномерная. Минимальные дебиты эксплуатационных скважин 0,2-1л/с при понижении уровня воды на 3-38м, максимальные составляют 3-12,5 л/с при понижении уровня  на 6-15м. Наибольший удельный дебит 1-2,1 л/с, наименьший 0,01-0,04 л/с, преобладающий 0,1-0,2 л/с.

Общий запас в сутки (Олонецкое месторождение) – 10 тыс м3/сут.

Месторождение пресных подземных вод относится к артезианскому бассейну. Подземные воды надежно защищены от поверхностного загрязнения. Для данного месторождения характерно низкое содержание в подземных водах фтора.

### 3.1.4. Почвенные ресурсы

Для территории характерны типы почвообразования:

- Подзолисто-глеевые

- Подзолы иллювиально-железистые

- Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые и иллювиально-гумусовые

- Подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые

В целом почвенные условия благоприятны для развития сельского хозяйства.

### Выводы

- Климатические условия не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения территории;

- По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления -29ºС, -34ºС. Продолжительность отопительного периода 240 дней.

- По условиям теплообеспечения вегетационного периода из 4-х районов относится к Южному IV агроклиматическому району;

- По степени благоприятности климатических условий для летнего отдыха территория относится к благоприятному району. Для зимнего отдыха климатические условия в целом благоприятны. Повторяемость комфортных зимних погод увеличивается вдали от побережий на залесенной территории. Мощный снежный покров, умеренно-морозная погода способствует развитию зимних видов спорта;

- В результате проведенной инженерно-геологической оценки, можно сделать следующие выводы: Инженерно-геологическая изученность территории сельского поселения, недостаточна. Ряд региональных работ, по инженерно-геологической оценке охватывает территорию в масштабах 1:500 000 и 1:1000 000;

- Основным фактором, накладывающим ограничение на строительство, является широкое распространение процессов подтопления и высокий уровень грунтовых вод; сезонное промерзание грунтов и обусловленное этим морозное пучение; наличие грунтов со слабыми структурными связями;

- На территории  СП расположены такие крупные водные объекты как р. Олонка и р. Мегрега. Источник водоснабжения населенных пунктов СП – подземные воды.

## 3.2. Использование территории в период подготовки проекта планировки

### 3.2.1. Транспортная инфраструктура

Проектом планировки территории Схема организации улично – дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории в перспективе сохраняется.

Дорожная сеть составляет часть территорий населенных пунктов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспорта и пешеходов, прокладки сетей инженерного обеспечения, размещения зеленых насаждений.

Планируемая уличная распределительная сеть газоснабжения на территории населенных пунктов Михайловского сельского поселения пересекает региональные и муниципальные автодороги и улицы.

В настоящее время транспортная инфраструктура представлена объектами: региональные и муниципальные автодороги, улицы.

### 3.2.2. Поперечные профили улиц

Красные линии улиц и дорог приняты по существующему положению, с учетом требований Региональный нормативов Республики Карелия, действующих норм и правил. Основные элементы поперечного профиля будут назначены в соответствии с категорией улиц Проектом сетей газоснабжения, который планируется к выполнению на основе данного Проекта планировки территории, в отношении земельных уличной распределительной сети газоснабжения на территории Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.

### 3.2.3. Объекты культурного наследия

В Проекте планировки территории уличная распределительная сеть газоснабжения не проходит по территории объектов культурного наследия.

При разработке проектной документации по объектам газоснабжения, Заказчику  необходимо получить  Технические условия по объектам культурного наследия поселения в Министерстве культуры Республики Карелия.

### 3.2.4. Границы зон с особыми условиями использования территорий

При разработке Проекта планировки территории учтены границы зон, в пределах которых действуют экологические и санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения:

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- особо охраняемые природные территории.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны составляет:

- для объектов I класса опасности — 1000 м;

- для объектов II класса опасности — 500 м;

- для объектов III класса опасности — 300 м;

- для объектов IV класса опасности — 100 м;

- для объектов V класса опасности — 50 м.

После разработки в установленном порядке проектов обоснования размера санитарно-защитных зон в настоящий Проект планировки территории вносятся изменения в части границ санитарно-защитных зон.

3.3. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация поселения определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Состояние окружающей природной среды в целом характеризуется слабой напряженностью.

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей и хозяйственно-питьевых целей, сброса сточных вод и образования отходов.

### 3.3.1. Охрана воздушного бассейна

В целом экологическую ситуацию можно охарактеризовать как удовлетворительную. Значения фоновых загрязнений атмосферного воздуха  приведены на основании письма Филиал ГУ «Карельский ЦГМС»  от 16.07.2008г.

| Наименование загрязняющих веществ | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | 0,22 |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,074 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 2,5 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,025 |

Основные источники загрязнения атмосферы района:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство. Источники загрязнения в данной отрасли – котельные работающие на твердом топливе (дрова, уголь). Основной вклад в загрязнение атмосферы  - оксид углерода, диоксиды серы, сажа, взвешенные вещества (пыль неорганическая (открытые склады угля и шлака)).

2. Транспорт. В связи с ростом числа автомобилей обостряется проблема загрязнения атмосферного воздуха , растут площади отчуждаемых под стоянки и гаражи территорий, объемы образующихся отходов. Основной вклад в загрязнение атмосферы  - оксид углерода, диоксид серы.

3. Промышленные предприятия (предприятия агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, деревообработки).

В целом по всему Олонецкому району количество выбросов ЗВ в атмосферу составило

| Административно-территориальные единицы | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Олонецкий | 1,358тыс т (1,11%) | 1,244 тыс. Т (1,17%) |
| Республика Карелия | 122,26 тыс т | 105,85 тыс т |

По сравнению с 2008г наблюдается снижение количества выбросов ЗВ в 1,1 раза.

### 3.3.2.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Эколого-градостроительные мероприятия: (организационные и планировочные)

Организационные мероприятия:

- внедрение новых (более чистых) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; разработка проектов ПДВ и расчетной СЗЗ на всех предприятиях

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- строительство магистрального газопровода и перевод котельных на газ существенно сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (2015г)

Планировочные мероприятия:

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог  (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация СЗЗ от объектов:

- коммунально-бытовых (кладбищ,  канализационных очистных сооружений, гаражей, котельных и др.);

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота. Газификация котельных  позволит ликвидировать основные источники выбросов диоксида серы и твердых веществ.

### 3.3.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

#### 3.3.3.1.Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения водоёмов и водотоков являются промышленные, бытовые, дождевые сточные воды, дренажные. Так же огромное значение сказывается от несанкционированного размещения и не своевременного сбора твердых бытовых отходов и отходов сельского хозяйства и промышленности.

#### 3.3.3.2 Подземные воды

В соответствии с действующей легендой Карельской серией листов Государственной геологической карты масштаба 1:200000 и общей хроностратиграфической шкалой нижнего докембрия РФ (для ББТВ) по литолого-стратиграфическому принципу на рассматриваемой территории расположены следующие водоносные горизонты – верхнекотлинский ( V2kt2) и нижнекотлинский( V2kt1). Верхнекотлинский водоносный горизонт развит в Южной Карелии в районе г. Олонец. Горизонт представлен мелко-, средне-, и крупнозернистыми песками, реже песчаниками с прослоями глин и алевритов. Полная мощность водоносного горизонта 20-25м. Пьезометрические уровни подземных вод котлинского горизонта залегают на глубинах от 5 до 10м (на водоразделах) до +2,0-3,5м (в области разгрузки). Величина напора подземных вод изменяется от 15 до 99м, в среднем составляет 25-30м.

Водообильность котлинского горизонта неравномерная. Минимальные дебиты эксплуатационных скважин 0,2-1л/с при понижении уровня воды на 3-38м, максимальные составляют 3-12,5 л/с при понижении уровня  на 6-15м. Наибольший удельный дебит 1-2,1 л/с, наименьший 0,01-0,04 л/с, преобладающий 0,1-0,2 л/с.

Общий запас в сутки (Олонецкое месторождение) – 10 тыс м3/сут.

Месторождение пресных подземных вод относится к артезианскому бассейну. Подземные воды надежно защищены от поверхностного загрязнения. Для данного месторождения характерно низкое содержание в подземных водах фтора.

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 66,7% (в 2009г) по Олонецкому району.

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 28,6% (в 2007г), 11,1% (в 2008г)  по Олонецкому району.

Доля проб питьевой воды из разводящей сети, не соответствующих гигиеническим нормативам: санитарно-химические показатели – 2007г – 75%, 2008г -100%, 2009г – 58,3%; микробиологические показатели – 2007г – 17,5%, 2008г – 12%, 2009г – 5,3%.

По-прежнему, несмотря на проводимые мероприятия,  остаются проблемы с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой, основными причинами которых являются:

- соответствие требованиям гигиенических нормативов источников водоснабжения;

- отсутствие производственного лабораторного контроля за показателями качества питьевой воды, сточной воды, воды водных объектов в местах использования;

- невыполнение требований к содержанию и эксплуатацию водозаборных сооружений

#### 3.3.3.3. Мероприятия по охране водных объектов

Охрана водных объектов должна вестись строго в соответствии с Главой 6 Водного кодекса РФ от 2006г (Статья 55-67)

Запрещается:

1. Сброс  в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления

2. Сброс сточных вод с содержанием радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ содержание которых превышает нормативы ПДС.

3. На водосборных площадях подземных водных объектов, не допускается размещать места захоронения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники.

4. При эксплуатации - сброс неочищенных сточных вод

5. Производить забор ресурсов из объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект.

6. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования.

Одной из природоохранных мер поверхностных вод является установление водоохранных зон со специальным режимом водопользования в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ от 2006г :

п.13 ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

п.4 ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере 50 м

от десяти до пятидесяти километров -  в размере 100 м

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается:

Для подземного источника водоснабжения:

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Граница второго и третьего поясов

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

#### 3.3.3.4. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных для второго и третьего пояса, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с увеличением числа потребителей и возрастания объемом водопотребления необходимо строительство или реконструкция действующих канализационных очистных сооружений, обеспечивающих очистку бытовых сточных до нормативов разрешенных к сбросу в водоем рыбохозяйственного назначения.

Устройство сетей водоотведения в неканализованных районах.

Так же необходимо организовать сбор и очистку поверхностного стока с селитебной территории и территорий предприятий

### 3.3.4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Охрана земель должна вестись в соответствии со второй главой Земельного кодекса.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Цели охраны:

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушение земель, других вредных воздействий хозяйственной деятельности.

2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению.

### 3.3.5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Деятельность человека оказывает значительное влияние на окружающую среду, при этом почва испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. В то же время почва- один из главных природных компонентов, поддерживающих необходимое для сохранения здоровья человека состояние окружающей среды. Почва служит естественным фильтром загрязнений, поступающих на ее поверхность с атмосферными осадками, а также из других источников.

Основными причинами загрязнения почв являются несовершенство системы очистки населенных мест, нарушения санитарного законодательства содержания территорий и при складировании твердо бытовых отходов (ТБО) на свалках и полигонах.

На территории городского поселения санкционированных свалок нет. Сбор твердых бытовых отходов предусматривается на специально отведенных площадках с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору.

Проблемы связанные с управлением отходами:

1. Неудовлетворительно осуществляется сбор и вывоз ТБО, не соблюдаются сроки плановой очистки, недостаточно специализированного автотранспорта и контейнеров, что приводит к высокому уровню микробных загрязнений, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

2. Сложившаяся система обезвреживания отходов потребления сводится к их захоронению на свалках. Положение усугубляется отсутствием системы селективного сбора отходов потребления. Отсутствует индустрия по переработке бытового мусора, что ведет к интенсивному накоплению твердых бытовых отходов и к ежегодному увеличению площадей, занятых под их размещение.

3. На территории расположены несанкционированные свалки, которые не соответствуют экологическим требованиям, и которые являются источниками повышенной опасности загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по складированию (утилизации) отходов

Проектом предлагается:

- Ликвидация (рекультивация) несанкционированных свалок на территории поселения

- 2.1.Организация мест для сбора ТБО:  устройство твердых площадок с герметичными контейнерами для сбора мусора.

  - Организация сбора медицинских отходов и их передача на утилизацию

  - Организация сбора промышленных отходов и их передача на утилизацию

- Контроль за своевременным вывозом мусора