|  | ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ |  |
| --- | --- | --- |

| Территории, прилегающие к жилым домам и подсобным строениям, должны постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора. ППР п. 77 Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора должно проводиться под контролем. После окончания работ костер должен быть залит водой. ППР п. 77 В подсобных помещениях, чердаках и подвалах запрещается пользоваться открытым огнем и курить. Двери чердаков и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. ППР п. 23 При пользовании печами: - запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости; - запрещается оставлять топящимися печи без присмотра и поручать их топку детям; - запрещается перекаливать печи; - хранить сгораемые материалы рядом с печью; - на сгораемом полу необходимо прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров; - не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной близости от печей; ППР п. 84 Необходимо: очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже: 1 раз в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раз в месяц – для кухонных плит; своевременно устранять дефекты в печных трубах. ППР п. 82 Категорически запрещается отогревать замершие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым огнем. Для этих целей используйте нагретый песок, горячую воду или пар. ППР п. 23 | При эксплуатации электросетей: - во избежание перегрузок не допускайте эксплуатацию сразу нескольких мощных потребителей тока: обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машин и т.п.; - не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией; - запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги, и другие электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки; - не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из комнаты или квартиры, дома; - запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания; - не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов; - не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов; - не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь. ППР п. 42 Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди. В общественных помещениях запрещается: - устанавливать на лестничных площадках, под лестницами, в местах выходов и т.п. местах мебель, велосипеды, горючие и загромождающие предметы; - устраивать в лестничных клетках кладовые; - хранить легковоспламеняющие и другие горючие вещества. ППР п. 36 |
| --- | --- |
|  | ППР – правила противопожарного режима |